## Slide 1
FBX4025 – Sistemas Digitais I
Objetivos
  Apresentação de outras representações numéricas binárias: Código BCD e Código Gray
  Apresentar a representação binária de números negativos
  Apresentar a representação de números reais por ponto flutuante – IEEE 754
  Introdução à aritmética booleana

## Slide 2
Código BCD
Na representação em código BCD (decimal codificado em binário) cada dígito de
Sistemas numéricos de representação
Decimal | Binário | BCD
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010
3 | 0011 | 0011
4 | 0100 | 0100
5 | 0101 | 0101
6 | 0110 | 0110
7 | 0111 | 0111
8 | 1000 | 1000
9 | 1001 | 1001
10 | 1010 | 1010
11 | 1011 | 1011
12 | 1100 | 1100
13 | 1101 | 1101
14 | 1110 | 1110
15 | 1111 | 1111
um número decimal, inclusive fracionário, é representado por seu equivalente binário.
Diversos circuitos eletrônicos operam com codificações BCD
O código BCD requer mais bits que o binário puro para representar os números decimais maiores que um dígito.
TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. P. 47-49

## Slide 3
Exemplo 01
Converta os números abaixo para as representações indicadas.
Sistemas numéricos de representação
Decimal | Binário | BCD
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010
3 | 0011 | 0011
4 | 0100 | 0100
5 | 0101 | 0101
6 | 0110 | 0110
7 | 0111 | 0111
8 | 1000 | 1000
9 | 1001 | 1001
10 | 1010 | 1010
11 | 1011 | 1011
12 | 1100 | 1100
13 | 1101 | 1101
14 | 1110 | 1110
15 | 1111 | 1111
TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. P. 47-49
UNIVESP. Circuitos Digitais – Sistemas Numéricos de Numeração. Disponível em: <https://tinyurl.com/ms4h3dzp>. Acesso em: 31 julho 2022
Grupo referente a um código proibido, indica um erro no número BCD.

## Slide 4
Código Gray
Por apresentar, na contagem sequencial, a variação de apenas 1 bit por vez, tem aplicações importantes desde encoders até implementações de máquinas de estado.
Sistemas numéricos de representação
TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. P. 50-53
Decimal | Binário | BCD | Gray
0 | 0000 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0111 | 0100
8 | 1000 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1001 | 1101
10 | 1010 | 1010 | 1111
11 | 1011 | 1011 | 1110
12 | 1100 | 1100 | 1010
13 | 1101 | 1101 | 1011
14 | 1110 | 1110 | 1001
15 | 1111 | 1111 | 1000

## Slide 5
Conversão Código Gray ↔ Binário
Sistemas numéricos de representação
TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. P. 50-53
Binário → Gray
Gray → Binário

## Slide 6
Exemplo 02
Converta os números abaixo para as representações indicadas.
Sistemas numéricos de representação
TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. P. 50-53

## Slide 7
Relações entre as representações numéricas
Sistemas numéricos de representação
Decimal | Octal | Hexadecimal | Binário | Gray | BCD
0 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 0000
1 | 1 | 1 | 0001 | 0001 | 0001
2 | 2 | 2 | 0010 | 0011 | 0010
3 | 3 | 3 | 0011 | 0010 | 0011
4 | 4 | 4 | 0100 | 0110 | 0100
5 | 5 | 5 | 0101 | 0111 | 0101
6 | 6 | 6 | 0110 | 0101 | 0110
7 | 7 | 7 | 0111 | 0100 | 0111
8 | 10 | 8 | 1000 | 1100 | 1000
9 | 11 | 9 | 1001 | 1101 | 1001
10 | 12 | A | 1010 | 1111 | 
11 | 13 | B | 1011 | 1110 | 
12 | 14 | C | 1100 | 1010 | 
13 | 15 | D | 1101 | 1011 | 
14 | 16 | E | 1110 | 1001 | 
15 | 17 | F | 1111 | 1000 | 

## Slide 8
Representação por ponto flutuante – Padrão IEEE 754
O sistema de numeração de ponto flutuante, baseado em notação científica, é capaz de representar números muito grandes e muito pequenos sem o aumento do número de bits e também representa números que têm parte inteira e fracionária.
Ponto flutuante de precisão simples:
Sistemas numéricos de representação
FLOYD, Thomas. Sistemas digitais : fundamentos e aplicações. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. P. 81-83
S → sinal (0 – positivo; 1 – negativo)
F → mantissa, parte fracionária
E → expoente polarizado

## Slide 9
Representação por ponto flutuante – Padrão IEEE 754
Converta o número decimal 3,248 x 104 para o número binário no formato de ponto flutuante de precisão simples.
O MSB não ocupa a posição de um bit pois ele é sempre 1.
O expoente polarizado é:
O número completo em ponto flutuante é:
Sistemas numéricos de representação
FLOYD, Thomas. Sistemas digitais : fundamentos e aplicações. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. P. 81-83

## Slide 10
Operações aritméticas no sistema binário
Adição
Efetua-se a adição da mesma forma realizada no sistema decimal, deve-se lembrar apenas que no sistema binário, existem apenas dois algarismos.
A operação de transporte é denominada carry.
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 32

## Slide 11
Exemplo 03
Efetue as operações no sistema binário:
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 33
Operações aritméticas no sistema binário

## Slide 12
Operações aritméticas no sistema binário
Subtração
O método de resolução é análogo a uma subtração no sistema decimal.
Observa-se que, para o caso 0-1, o resultado será igual a 1, porém, há um transporte para a coluna seguinte que deve ser acumulado no subtraendo e, subtraído do minuendo.
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 34-35

## Slide 13
Operações aritméticas no sistema binário
Subtração
Realize a operação 10002 - 01112
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 34-35

## Slide 14
Exemplo 04
Efetue as operações no sistema binário:
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 35
Operações aritméticas no sistema binário

## Slide 15
Operações aritméticas no sistema binário
Multiplicação
Procede-se como em uma multiplicação no sistema decimal.
Efetue a operação 110102.102:
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 36

## Slide 16
Exemplo 05
Efetue as operações no sistema binário:
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 36-37
Operações aritméticas no sistema binário

## Slide 17
Operações aritméticas no sistema binário
Notação de números binários positivos e negativos
Representação sinal módulo: nesta forma de representação utiliza-se um bit para representação de valores positivo (zero) e negativos (um).
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 37

## Slide 18
Operações aritméticas no sistema binário
Notação de números binários positivos e negativos
Representação sinal módulo: a faixa de decimais abrangida por um código sinal-magnitude de N bits é dada a seguir, onde x é um inteiro:
Considerando um número inteiro de 8 bits, tem-se:
PEDRONI, Volnei Antonio. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p. ISBN 9788535234657. P. 24

## Slide 19
Operações aritméticas no sistema binário
Notação de números binários positivos e negativos
Representação por complemento de 2: devido a simplicidade do hardware exigido, essa é a opção para representar números negativos adotada em praticamente todos os computadores e outros sistemas digitais.
A representação binária em complemento de 2 é obtida tomando sua representação positiva e complementando (invertendo) todos os bits e então adicionando um a ele.
Represente o número -510 em complemento de 2.
PEDRONI, Volnei Antonio. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p. ISBN 9788535234657. P. 26-28
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 37-39
Complemento

## Slide 20
Operações aritméticas no sistema binário
Notação de números binários positivos e negativos
Representação por complemento de 2: a faixa de decimais abrangida por um código baseado em complemento de 2 de N bits é dada por:
PEDRONI, Volnei Antonio. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p. ISBN 9788535234657. P. 26-28
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 37-39
Decimal s/ sinal | Decimal c/ sinal | Binário
0 | 0 | 000
1 | 1 | 001
2 | 2 | 010
3 | 3 | 011
4 | -4 | 100
5 | -3 | 101
6 | -2 | 110
7 | -1 | 111
Deve ser observado que a faixa é assimétrica porque há somente uma representação de zero para escala.

## Slide 21
Operações aritméticas no sistema binário
Notação de números binários positivos e negativos
Representação por complemento de 2: a relação entre as representações por complemento de dois e decimal podem ser realizadas pela seguinte relação:
PEDRONI, Volnei Antonio. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p. ISBN 9788535234657. P. 26-28
aN-1 | aN-2 | ... | ... | a3 | a2 | a1 | a0
O valor decimal com sinal pode ser calculado da seguinte forma:
Calcule o valor decimal sinalizado correspondente ao valor binário 100010:

## Slide 22
Exemplo 06
Represente os números -2710 e +4910 utilizando notação binária em sinal-módulo.
Qual o valor decimal representado pelo número em complemento de 2 (101010)2. Calcule seu complemento de 2 e seu correspondente valor decimal.
Determine o complemento de 2 do número (10010110)2.
Qual o equivalente positivo do número (10110)2?
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 40-41
Operações aritméticas no sistema binário

## Slide 23
Operações aritméticas no sistema binário
Uso do complemento de 2 nas operações de subtração
Considere a operação (11010111)2 – (100101)2.
Deve-se observar que a operação acima pode ser descrita como:
Instruções:
- Iguala-se o número de bits, respeitando-se a faixa numérica de ambos.
- Executa-se a realização do complemento de 2 do número a ser subtraído.
- Soma-se o primeiro número com o número obtido pelo complemento de 2 eliminando-se o bit excedente.
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 41-42

## Slide 24
Operações aritméticas no sistema binário
Uso do complemento de 2 nas operações de subtração
Considere a operação (11010111)2 – (100101)2.
Deve-se observar que a operação acima pode ser descrita como:
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 41-42
Iguala-se o número de bits

## Slide 25
Operações aritméticas no sistema binário
Uso do complemento de 2 nas operações de multiplicação
Considere a operação (0111)2 .(-0010)2. (7)10.(-2)10
Primeiramente deve-se ajustar o número de bits que comporte a representação do número sinalizado em complemento de 2 resultante da operação:
Considerando-se 5 bits tem-se:
Complemento de 2

## Slide 26
Operações aritméticas no sistema binário
Uso do complemento de 2 nas operações de multiplicação
Considere a operação (0111)2 .(-0010)2. (7)10.(-2)10
x
+
+
+
Estouro no número de bits, deve ser desconsiderado

## Slide 27
Exemplo 07
Realize as subtrações utilizando o complemento de 2:
(10101011)2-(1000100)2
(10011)2-(100101)2
(011)2.(-010)2
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. P. 42-43
Operações aritméticas no sistema binário

## Slide 28
Referências
PEDRONI, Volnei Antonio. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p. ISBN 9788535234657. Capítulo 2 – Representações binárias.
TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 2 – Sistemas de numeração e códigos.
CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. Capítulo 1 – Sistemas de numeração.
FLOYD, Thomas. Sistemas digitais : fundamentos e aplicações. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. Capítulo 2 – Sistemas de numeração, operações e códigos
Operações aritméticas no sistema binário